2.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Fertőszentmiklós, Ifjúság tér parkoló építések terve

Műszaki leírás

Fertőszentmiklós, Ifjúság tér parkoló építések terve

1. Előzmények, jelenlegi állapot.

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata megbízta Piczinger Krisztiánt  a Fertőszentmiklós, Ifjúság téren személyautó parkoló kialakításának tervezésével.

Az Ifjúság téren helyezkedik el az orvosi rendelő, gyógyszertár, játszótér. Jelenleg kevés a parkoló, csak az orvosi rendelő előtt áll rendelkezésre, de ott is kevés. Az autók az út szélén rendezetlenül állnak meg.

A parkolók tervezése a megrendelővel egyeztetve történt.

2. Alapadatok

- Magassági adatok, geodézia: a geodéziai felmérést a GEO-MAP Földmérő és Szolgáltató Bt. (Petőháza, József Attila u. 18.) végezte el. A tervezés magasságai a balti alapszintre vonatkoznak.

3. Tervezett kialakítás

Az egyértelműség kedvéért az utakat sorszámmal láttam el I- től III-ig a Részletes helyszínrajzon láthatóan.

Törekedtem a lehető legtöbb autó befogadására alkalmas parkolóhelyek kialakítására. Emiatt ahol lehetett oda merőleges állású parkolókat terveztem. A tervezésnél alapelv volt az is, hogy fa kivágására ne kerüljön sor.

Az I. út jobb oldalán, a II. és III. útnál merőleges állású parkolókat terveztem a burkolatszélre, míg az I. út bal oldalára helyhiány miatt párhuzamos állású parkolókat terveztem a Részletes helyszínrajzon láthatóan.

Az egységes utcakép kialakítása végett a meglévő utak szélére süllyesztett szegélyt terveztem teljes hosszon, nem csak a parkolóknál. A parkolókat oldalról és hátulról kiemelt szegély határolja 12 cm-es szegélykiállással. A szegélykiállás 2 cm-re süllyesztendő az út burkolatszéleinél. A süllyesztést 1 méter hosszon kell elvégezni.

A merőleges parkolók mélysége 5,00 és 5,50 méter. A helyhiány miatt a III. útnál csak az 5,00 méter mélység fért el, illetve a II. útnál a meglévő parkoló folytatásánál az 5,00 méter szélességet tartottam. A többi helyen az 5,50 méter mélységet alkalmaztam.

Az I. út párhuzamos parkolóinál a parkoló szélessége a süllyesztett szegéllyel együtt 2,70 méter.

A parkolók méreteit a Részletes helyszínrajzon részletesen ábrázoltam.

A II. út jelenleg csak a 0+086 km szelvényig burkolt, onnan csak kavicsos burkolatú. A tervben szerepel a burkolatlan szakaszon burkolt út elkészítése is, illetve ugyancsak szerepel a III. út burkolt kialakítása.

3.1. Vízszintes vonalvezetés

A vízszintes vonalvezetésnél a meglévő útburkolatokhoz, illetve a III. út esetében a telekhatárhoz igazodtam.

A keresztmetszeti kialakítás a Részletes helyszínrajzon, illetve a Mintakeresztszelvényeken látható.

3.2. Magassági vonalvezetés

A magassági vonalvezetés kialakítását a hossz-szelvények és a keresztszelvények mutatják be.

A pálya hosszesése 0,0 – 0,82 % között változik a hossz- szelvényben foglaltaknak megfelelően. Az új parkolóknál ez több helyen nem elegendő a vízelvezetés szempontjából. Emiatt a parkoló oldalesését változtattam, hogy a parkoló hátulján el tudjam érni a minimum 0,3 % hossz-esést. Ezt a hossz-szelvényeken ábrázoltam. Két új víznyelőt kell kialakítani az I. út jobb oldalán a Részletes helyszínrajzon és a Hossz-szelvényeken látható helyeken.

3.3. Pályaszerkezet

3.3.1. Tervezett pályaszerkezet:

Forgalmi terhelési osztály meghatározása

t= a tervezett élettartam 10 év,

# A II. és III. út A3 forgalmi terhelésű osztály

Tervezett pályaszerkezetek

II. és III. út pályaszerkezete:

- 4 cm AC-11 kopó aszfalt kopóréteg

- 7 cm AC-22 kötő aszfalt kötőréteg

- 20 cm Ckt alapréteg

- 20 cm homokos kavics védőréteg

II. út bal oldalon meglévő parkoló folytatásának pályaszerkezete:

- 4 cm AC-11 kopó aszfalt kopóréteg

- 7 cm AC-22 kötő aszfalt kötőréteg

- 15 cm Ckt alapréteg

- 15 cm homokos kavics védőréte

Többi parkolók pályaszerkezete:

- 8 cm szürke térkő (parkoló állások elválasztásánál piros színű)

- 3 cm 4/8-as tört kavics ágyazat

- 15 cm Ckt4 alapréteg

- 15 cm homokos kavics védőréteg

3.4. Vízelvezetés

A pálya felületére jutó víz elvezetését a burkolat oldalesése, valamint a burkolatszélen elhelyezett süllyesztett-szegély, vagy a parkoló hátuljának hosszesése biztosítja. A parkolókból a víz a víznyelőkbe, vagy szegélymegszakítás révén a mögötte lévő zöld területre kerül. A víznyelőkön keresztül a víz már meglévő és üzemelő zárt csapadékcsatornába jut. A II. út jobb oldali parkolóinál szükséges két új víznyelő akna építése a meglévő csapadékcsatorna gerincre. A víznyelőaknák monolit betonból készülnek, min. C-16/KK betonból. A víznyelőkből a víz a gerinccsatornába 160 -as KGPVC bekötéséken jut el.

4. Építési forgalom

Az építési munkák ütemezését előzetesen az Önkormányzattal egyeztetni szükséges. Forgalomirányítás a kivitelezés során a KRESZ előírásainak megfelelően végezhető.

Az ideiglenes forgalomirányításról előzetesen forgalomtechnikai tervet kell készíteni a 3/2001. KöViM rendeletben foglaltaknak megfelelően. Az érvényben lévő balesetvédelmi és munkavédelmi szabályokat be kell tartani.

5. Tűzrendészet

A tervezés során a BM rendelet idevonatkozó előírásait betartottuk.

6. Környezetvédelem

A tervezett szakasz természetvédelmi területet nem érint,

Az építés során keletkezett hulladékok /göngyöleg/ kezelésénél a 102/1996./VII.12./ Kormányrendeletben foglaltakat be kell tartani.

Az építési helyeken  gondoskodni kell arról, hogy az építési tevékenység során a munkahely környezetében a 4/1984./I.23./ EüM rendeletben előírt zajszintet ne lépjék túl. Amennyiben a megengedett zajszint túllépése várható, az építési munkák megkezdése előtt a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni.

A veszélyes hulladékok kezelését és azok ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységet az 56/1981. /XII.18./ MT rendelet, valamint a 27/1992./I.30./ Korm.rendelet határozza meg.

A veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, nyilvántartását az aktuális vállalati környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell végezni.

7. Területek igénybevétele

Az útépítéssel kapcsolatban idegen területet nem érint.

Fertőszentmiklós, 2018. február

Piczinger Krisztián

Tervező

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Fertőszentmiklós, Ifjúság tér parkoló építések terve

A 12/1986. (12.31.) ÉVM rendelet 12.   1/d pontja és az 1980. (VIII.30.) BM rendelet 56.   (3) bekezdésében foglaltak alapján alulírott tervező kijelentem, hogy a tervezett létesítmény terveit

- 1993. évi XCIII. számú munkavédelemről szóló törvény 19.   (2) bekezdés

- a 4/1980. (XI.25. Bm sz. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat és

módosításai

- 47/1979.(XI.30.) MT. rendelet

- Érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírások

- a nemzeti szabványok és műszaki előírások

figyelembe vételével és a benne foglaltak betartásával készítettem.

Kijelentem, hogy tagja vagyok a Mérnöki Kamarának, és rendelkezem a terv elkészítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal.

Fertőszentmiklós, 2018. február

Piczinger Krisztián								                    Tervező

Eng. szám: KÉ-T 08-0907